Техническое задание на выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием

Место выполнения работ:

Красноярский край , Емельяновский р-н, СНТ "Возрождение плт. Колягино (д.Бугачево)

Требования, предъявляемые к выполняемым работам.

Ремонт дорог с гравийным покрытием необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования следующей документации:

Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 — ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

СНиП 2.05.02-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные  дороги»;

- для автомобильных  дорог с исправлением профиля проезжей части дороги с добавлением нового материала – щебень, фракция 20-40 мм

Ведомость объемов работ по ремонту дорог с гравийным покрытием

на территории СНТ «Возрождение»

| улица | Вид работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Лесная | Исправление профиля основания гравийных дорог с добавлением нового материала (выравнивание, подсыпка) | Длина 190 м Ширина 6 м Толщина нового покрытия от 0,05 - 0,10 м |
| Западная | Исправление профиля основания гравийных дорог с добавлением нового материала (выравнивание, подсыпка) | Длина 390 м Ширина 4 м Толщина нового покрытия от 0,05 - 0,10 м |
| Вишневая | Исправление профиля основания гравийных дорог с добавлением нового материала (выравнивание, подсыпка) | Длина 320 м Ширина 4 м Толщина нового покрытия от 0,05 - 0,10 м |

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с ведомостью объемов работ, которая является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к качеству работ:

Ремонт дорог с песчано-гравийным покрытием включает работы по восстановлению слоя износа, улучшению ровности, повышению шероховатости и сцепных качеств покрытия, увеличению прочности дорожной конструкции в соответствии с нормативными требованиями.

Восстановление слоя износа-ровности гравийного покрытия достигается путем проведения сплошной ремонтной профилировки с добавлением нового материала. Технология работ при проведении сплошной ремонтной профилировки состоит из следующих видов работ:

1.  Очистка поверхности покрытия от грунта, грязи, мусора;

2.  Устройство водоотводных кюветов, с вывозом лишнего грунта. Место складирования грунта от выемки – согласование с Заказчиком дополнительно;

3. Вывозка на покрытие готовой оптимальной гравийной смеси (фракцией 20-40 мм); распределение новой смеси, профилирование, увлажнение и уплотнение.

Сроки проведения  работ:

Сентябрь- октябрь 2018

Условия исполнения контракта:

1. Подрядчиком может выступать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской федераций.

2. Наличие реквизитов подрядчика для заключения договора и проведения оплаты по безналичному расчету.

3. Приемка работ проводится комиссией, состоящей из представителя заказчика и подрядчика с подписанием акта приемки работ.

4. Оплата за выполненную  работу производится после подписания акта приемки работ. Срок и порядок оплаты согласуется с исполнителем.

На почте СНТ «Возрождение» snt.vozrozhdenie@mail.ru до 15.09.2018г организован прием коммерческих предложений: на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица сообщить, в каком объеме потенциальные исполнители готовы предоставить услуги по запрашиваемым критериям, а так же стоимость этих услуг.

Председатель СНТ «Возрождение»                         О.В. Кульшманова